## Slide 1: JOG, Dispositif pneumatique d’ouverture en force de portes, fenêtres et autres ouvrants avec sa commande à distance.

## Slide 2: Les origines du JOG Le JOG (Saint John Of God) (Saint patron des services de secours anglo-saxon)
L'idée de créer un nouveau matériel pour ouvrir les portes, naît le 10 octobre 2001 d'une discussion entre l'ADC Bernard Jacquinot et son beau frère, M. Gérard Jean-Michel, ancien sapeur-pompier volontaire, aujourd'hui ouvrier chercheur dans le Jura. De retour à Paris, il fait le point de tout ce dont dispose la Brigade en la matière. En rassemblant tous les éléments, le concept du JOG est né. La 1re étape, la création d'une maquette en bois, fut présentée au BEG (bureau d'études générales). Ensuite, avec le soutien matériel, puis financier de la société HEPTAL(fabricant de titane) dont la PDG, Madame Danielle Morisse met tout en oeuvre pour réaliser un premier prototype conforme à la maquette. Lors des premiers essais, le résultat est techniquement probant, mais l'appareil reste trop lourd (27 kg) et difficilement maniable. Un nouveau concept et une étude sur la résistance mécanique permettent de descendre le poids à 15 kg. Pour la partie pneumatique, un contact est pris en février 2003 avec la société FESTO France (1er groupe mondial du pneumatiques). Avec l'accord du PDG, M. Jean-Michel Tasse et de M. Delfin Da Silva, l'équipe d'ingénieur se met au travail avec détermination pour réaliser le projet. Le brevet français, déposé en janvier 2003, devient brevet international un an plus tard. L'appareil est présenté au congrès des pompiers de France en 2003. Depuis le 19 janvier 2004, 3 CS effectuent des tests en conditions réelles. Son poids a encore chuté de 1,5 kg. Aisément manipulable par un seul homme, il intéresse de nombreuses structures (sapeurs-pompiers, police, équipes d'interventions diverses, GIGN,etc.). Aujourd'hui, l'engin entre dans sa dernière phase. Il va subir les tests finaux sur banc d'essai, pour certifier sa fiabilité et donc la préconisation de la DDSC. La fin du protocole d'essai a eu lieu au BEG le 2 juin . Le JOG est présenté en face commercial au congrès des sapeurs pompiers de France qui se déroule du 15 au 18 septembre 2004 à Montpellier .

## Slide 3: Caractéristiques techniques
Longueur: 740 mm
Longueur déployée: 1052 mm et 1357 mm avec sa rallonge de 350 mm
Puissance du vérin latéral: 14,29 KN avec une course de 90 mm pour pénétrer latéralement de 45 mm de chaque coté de l'ouvrant. Débit de 0,9l sous 15 bars.
Vérin à soufflet: EB 250/80 :45 KN avec fin de course spéciale et système de retour pour vérin simple effet.
Pression d'air utilisée: 15 bars
Poids au transport: L'appareil, la bouteille avec son robinet manomètre, le détendeur préréglé, la rallonge de 350 mm ainsi que la longe d'amarrage représentent un poids total de 17 kg
Poids en ordre de marche: 13.6 kg
L'outil est relié au boîtier de commande par un tuyau spiral permettant de manoeuvrer l'appareil à distance.
L'outil sera amarré avec sa sangle de forme "Y" fournie lorsqu'il sera utilisé en "aérien".

## Slide 4: LE JOG ET SES ACCESSOIRES
La longe (y) anti-feu pour amarrer le JOG en aérien
La bouteille d’air d’1 litre gonflé à 300 bars permet d’assurer 6 manœuvres.
La rallonge de 350 mm sera utilisée pour les portes à double vantaux, petites ou grandes.

## Slide 5: Le détendeur 15 bars est monté sur la robinetterie standard des bouteilles d’air pompier du type FENZY( 1litre à 300 bars ou 9litres à 300bars).
Le choix de la petite bouteille, peu encombrante, avec son autonomie nous permet de réaliser 6 manœuvres en opération, ce qui se traduit par l’ouverture en force de 2 portes en moyenne en cas d’urgence.

## Slide 6: Ouverture en force d’une porte de niveau 4 en opération

## Slide 7: Vérification du JOG
Le JOG dans le coffre d’un engin pompe
Le JOG transporté par un seul homme.

## Slide 8: - Le JOG est libéré de sa housse très rapidement grâce au velcro placé en périphérie.
- Mise en place de l’appareil sur la porte par un réglage manuel. - Presser sur le bouton placé sur le JOG et la puissance pneumatique d’1,5 tonne permet de verrouiller l’appareil sur la porte.
- Le sapeur pompier se positionne en zone de sécurité soit sur le côté soit face à la porte en position à genou ou à plat ventre en utilisant dans tout les cas la commande de 5m. Actionne le vérin soufflet d’une puissance de 4,5 tonnes au moyen du bouton placé sur le boîtier de commande.

## Slide 9: Sur les portes à doubles vantaux, on utilisera la rallonge :
Selon la longueur des vantaux, le vérin mobile de type soufflet sera placé sur la serrure. L’ouverture est réalisée en zone de sécurité.
la mise en place se réalise par emboîtement rapide à l’extrémité de l’appareil.

## Slide 10: Le JOG peut être utilisé en aérien pour créer des exutoires en cassant les vitres de fenêtres au moyen d’échelles aériennes ou autres. - L’alimentation en air du JOG se fera par le raccord libre de l’ARI ( la pression de service est de 7 bars ) - La puissance du JOG est alors de 750 kg en latéral et de 2,250 tonnes en poussée.

## Slide 11: Dans tous les cas, le JOG sera amarré avec sa longe en forme de Y soit sur un balcon, soit sur l’échelle. Le pompier pourra manœuvrer le JOG à distance de sécurité

## Slide 12: Le JOG en opération, manœuvré par un seul homme réalise l’ouverture en moins de 45’’ secondes en parfaite sécurité

## Slide 13: Le JOG est mis en place en respectant 4 points importants :
1.
Sortir le JOG de sa housse
2.
Raccorder le flexible du détendeur sur le boîtier de commande et ouvrir la bouteille
3.
Placer le JOG sur la porte en le réglant manuellement pour mettre en contacte les coins entre le châssis et la porte ou en contact avec les cornières de blindages ; mettre le soufflet côté serrure et appuyer sur le bouton pneumatique pour verrouiller le JOG.

## Slide 14
4.
Le pompier se met en zone de sécurité en profitant des 5 mètres de la commande à distance et appuie sur le bouton pour réaliser l’ouverture se mettant ainsi à l’abri d’un flash-over ou d’un embrasement généralisé.

## Slide 15: Le JOG s’adapte à tout les ouvrants, même de petites dimensions

## Slide 16: Technique de mise en place : - Mettre un genou à terre face à l’ouvrant - Soulager l’appareil en plaçant son avant-bras sous le JOG.

## Slide 17: Présenter le JOG sur l’ouvrant, le vérin soufflet du côté serrure, régler manuellement la longueur, positionner le vérin soufflet sur la serrure et actionner le vérin latéral en appuyant sur le bouton du JOG.
le vérin soufflet du côté serrure

## Slide 18: - SE METTRE EN ZONE DE SECURITE - REALISER L’OUVERTURE A DISTANCE

## Slide 19: Positionnement du JOG sur une autre porte

## Slide 20: Utilisation de la commande à distance.

## Slide 21: Le JOG réalise souvent des ouvertures sans trop de dégâts, car le vérin soufflet est très précis sur le point à forcer contrairement à l’utilisation de la masse où le geste de l’homme en opération n’est pas aussi adroit. Cette porte a été forcée suite à une fuite de gaz où le risque d’explosion était très élevé, l’ouverture en force s’est réalisée depuis le niveau inférieur.

## Slide 22
Adjudant-chef Bernard JACQUINOT
M. Jean-Michel GERARD
Tel : 06 10 83 69 83 (France)
Email : info_fr@festo.com
Les contacts :
Téléchargé sur www.pompiers118.ch – Le portail web des sapeurs-pompiers suisses.